| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  | Άρτα, 12 Ιουνίου 2017 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  | Αριθ. Πρωτ. 1332 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
|  | ΠΡΟΣ: | Κάθε ενδιαφερόμενο |
| Ταχ. Δ/νση | : Ταγμ/χη Παπακώστα 6 |  |  |
| Ταχ. Κώδικας | : 471 00 |  |  |
| Πληροφορίες | : Σ. Νταλάκος |  |  |
| Τηλέφωνο | : 26813 63340 |  |  |
| FAX | : 26810 27332 |  |  |
| E-mail | : dte@peartas.gov.gr |  |  |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια  Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 17.000,00 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια  Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως τις 22-06-2017, στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Άρτας, 2ος όροφος, Ταγματάρχη Παπακώστα 6.

# Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια  Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).

- Την αριθμ. 20/1073/19-07-2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την  οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης.

- Την 6578/11-08-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας για την έγκριση της πίστωσης και την ανάληψη της δαπάνης.

Την αριθμ. 15/621/19-05-2017 (7Γ017Λ9-Ψ39)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την  οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της παραπάνω προμήθειας με την διαδικασία της της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, ύστερα από έρευνα αγοράς, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της

Π.Ε. Άρτας

Σας προσκαλεί

Να υποβάλετε στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Άρτας, 2ος όροφος, Ταγματάρχη Παπακώστα 6, έως την 22/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, για την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια  Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια  Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού, όπως αναφέρονται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο, στον οποίο  αναγράφεται:

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. ‘Αρτας,

Δ/νση Τεχνικών Έργων,

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

«Προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια  Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ του φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται δύο υποφάκελοι:

1ος Υποφάκελος:

Στο φάκελο αυτό θα βρίσκεται η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" του υποψήφιου αναδόχου η  οποία υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αυτά περιλαμβάνουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα τεχνικά φυλλάδια των υπό προμήθεια υλικών, καθώς και το φύλλο συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υποψήφιο προμηθευτή, και το οποίο για κάθε προδιαγραφή παραπέμπει σε συγκεκριμένη σελίδα του τεχνικού φυλλαδίου. Αναφέρεται ότι ο ανάδοχος δεν δεσμεύεται κατά συγκεκριμένο τρόπο στην υλοποίηση του συστήματος (π.χ. να χρησιμοποιήσει έναν POE switch 8 θυρών ή δύο των τεσσάρων, κάλυψη της γωνίας των 3600 με μία ή τρεις κεραίες κλπ) ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει στην τεχνική προσφορά ακριβής λίστα με τα προσφερόμενα υλικά και η ποσότητά τους από την οποία να προκύπτει ότι εξασφαλίζεται υλοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων όπως  αυτές  αναφέρονται  στο φύλλο συμμόρφωσης και στο τεύχος των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σε  διαφορετική  περίπτωση αποκλείεται.

2ος Υποφάκελος:

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και ο οποίος θα κατατεθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα της παρούσας Πρόσκλησης

Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες από την ημερομηνία υπογραφής της προσφοράς.

Ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει  πριν την απευθείας ανάθεση τα παρακάτω δικαιολογητικά: φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή σε χώρο που θα υποδειχθεί γραπτώς ή προφορικώς από την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να ελεγχθούν, και κατόπιν θα εγκατασταθούν  σύμφωνα με το τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Π.Ε. Άρτας η οποία  συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των προσφερόμενων ειδών και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και θα παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση, με το συνημμένο  υπόδειγμα, στην διαδικτυακή διεύθυνση www.peartas.gov.gr

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ε.Π.

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΙΗΣΗ:

1)NASSIS SECURITY

Κεραμάτες Άρτας -47100-Άρτα

6938341145

2)VASSILAKIS SECURITY

Σκουφά 43-47100-Άρτα

2681073850

3)ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τρικάλων 127, 43131 – Καρδίτσα

2441029536

4)ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TELEGLOBAL

Κ. Φρόντζου & Μουλαϊμίδου, 45444 – Ιωάννινα

2651048833

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: Την Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας, Δ/νση Τεχνικών έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….………………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  …………………………………………………….…………………………………..

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.      :  ………………………………………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  ……………………………………………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ   :  …………………………………………………….…………………………………..

Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια  Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού

| Α / Α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | α) Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές β) Εκπαίδευση των χειριστών του στστήματος. γ) Παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο ετών για ανταλλακτικά εργασία επισκευής και μεταφορικά. δ) Παροχή εγγύησης ενός έτους (συντήρηση) για την καλή λειτουργία του όλου συστήματος | Τεμ. | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) |  |

- Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ. 1332/12-06-2017 πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

- Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

- Η προσφορά μου για 30 ημέρες, προσμετρούμενες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρτα, ……………..………. 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|  | Ελάχιστη Απαιτούμενη Προδιαγραφή | Προδιαγραφή Προσφερόμενου συστήματος | Συμμόρφωση με απαιτήσεις (ΝΑΙ/ΌΧΙ) | Παραπομπή (αρ. σελίδας) στο Τεχνικό Φυλλάδιο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κάμερες |  |  |  |  |
| Γενικά: |  |  |  |  |
| Τύπος | IP |  |  |  |
| Τύπος αισθητήρα | CMOS progressive scan |  |  |  |
| Κωδικοποίηση | Η264 |  |  |  |
| Προαστασία | IP66 |  |  |  |
| Τροφοδοσία | POE/POE + |  |  |  |
| Συνθήκες λειτουργίας | -10 oC - 55 oC |  |  |  |
| Ανάλυση | 720p |  |  |  |
| IR | Ναι |  |  |  |
| Σταθερές: |  |  |  |  |
| Εστιακό μήκος φακού | 2.7 - 12mm varifocal |  |  |  |
| Γωνία Θέασης | Ηor 92ο ~ 28ο |  |  |  |
| IR distance (χωρίς εξωτ. Προβολέα) | 30m |  |  |  |
| IR distance (με εξωτ. Προβολέα) | 100m |  |  |  |
| Κινητές (PTZ): |  |  |  |  |
| Εστιακό μήκος φακού | 4.7 - 94mm varifocal |  |  |  |
| Γωνία Θέασης | Ηor 54,1ο ~ 3,2ο |  |  |  |
| IR distance | 100m |  |  |  |
| Pan tilt range | 0ο ~ 360ο με δυνατότητα ρύθμισης |  |  |  |
| NVR |  |  |  |  |
| Αριθμός καναλιών | 20 |  |  |  |
| Κωδικοποίηση | Η264 |  |  |  |
| Ανάλυση | 720p |  |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | SATA III, 10Tb (εσωτερικός) |  |  |  |
| Έξοδος για Οθόνη | HDMI |  |  |  |
| Έξοδοι δικτύου | 2x RJ45 |  |  |  |
| Ρύθμιση - Έλεγχος | Web interface |  |  |  |
| Βοηθητικές Διεπαφές | 1x SATAIII |  |  |  |
|  | 1x RS232 |  |  |  |
|  | 1xRS485 ή άλλο για έλεγχο PTZ |  |  |  |
| Συνθήκες λειτουργίας | -10 oC - 55 oC |  |  |  |
| PTZ control |  |  |  |  |
| Έλεγχος | -Κινητών καμερών -NVR |  |  |  |
| Οθόνη | 75,2x33,85mm |  |  |  |
| Πληκτρολόγιο | Ηλεκτρομηχανολογικό |  |  |  |
| συνεργαζόμενο με κάμερες και NVR |  |  |  |  |
| Οθόνη |  |  |  |  |
| Διαγώνιος Οθόνης | 32" |  |  |  |
| Είδος | LED TV |  |  |  |
| Ευκρίνεια | HD Ready |  |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση | Α |  |  |  |
| Συχνότητα | 300Hz |  |  |  |
| Ανάλυση |  |  |  |  |
| Είσοδοι | τουλάχιστον 2xHDMI και 1x usb |  |  |  |
| Ασύρματo Δίκτυο |  |  |  |  |
| Εμβέλεια | 5km |  |  |  |
| Συχνότητα λειτουργίας | 5GHz |  |  |  |
| Χωρητικότητα δικτύου | 54ΜΒps |  |  |  |
| Κανάλια | 16 |  |  |  |
| Ρύθμιση - Έλεγχος | Web interface |  |  |  |
| Προαστασία | Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο |  |  |  |
| Συνθήκες λειτουργίας | -10 oC - 55 oC |  |  |  |
| Σταθμός Βάσης |  |  |  |  |
| Γωνία Κάλυψης | 360ο |  |  |  |
| Ελαχιστος αριθμός τερμ σταθμών | 8 |  |  |  |
| Διεπαφή | RJ45/ Ethernet 10/100Mbps |  |  |  |
| Τερματικός Σταθμός |  |  |  |  |
| Διαθέσιμα Κανάλια | 4 |  |  |  |
| Διεπαφή | RJ45/ Ethernet 10/100Mbps |  |  |  |

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή/ Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΡΗΜ/ΣΗ: | Λογαριασμός 5% βελτιωτικά έργα |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  | δημοσίων ιχθυοτροφιών ΠΕ Άρτας |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση κλει- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | στού συστήματος παρακολούθη- |
| Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος |  | σης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού , αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.   Καταγωγή των προσφερόμενων υλικών- Ειδικοί όροι

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν τις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.

2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο, που δηλώνεται για την κατασκευή , μερικών ή ολικώς, των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

3. Το εργοστάσιο παραγωγής του προσφερόμενου σταθμού θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO, και τα προς προμήθεια υλικά να φέρουν την ένδειξη CE.

4. Μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου (κατασκευαστή), που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή,   η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμόδιου, για την διοίκηση του φορέα, οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

4. Τα αναφερόμενα, στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα επιθυμητά. Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα  των ζητουμένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυμητά και θα αξιολογηθούν όπως επίσης και μερικές αποκλίσεις από τα ζητούμενα.

Β.  Περιγραφή και προδιαγραφές του συστήματος

# 1. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

Η παρούσα εργολαβία, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης μέσω καμερών των εγκαταστάσεων αλίευσης και της λιμνοθάλασσας της Λογαρούς στην περιοχή της Κορωνησίας Άρτας, για την αποτροπή της λαθραλιείας.  Ο Αλιευτικός συνεταιρισμός Κορωνησίας – Καλογερικού (ο οποίος εκμεταλλεύεται την λιμνοθάλασσα της Λογαρούς) έχει την έδρα του στην περιοχή της Κορωνησίας (βλέπε Εικόνα 1) , ενώ

Εικόνα 1 Έδρα και φυλάκια του Αλιευτικού Συνεταιρισμού στην λιμνοθάλασσα της Λογαρούς

στο ανάχωμα μεταξύ του ιχθυοτροφείου και της θάλασσας υπάρχουν στόμια επικοινωνίας του νερού, όπου βρίσκονται ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φυλακίων. Η ρευματοδότηση γίνεται  από το δίκτυο της ΔΕΗ εκτός από ορισμένα φυλάκια  όπου είναι εγκατεστημένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί.

Η μεγαλύτερη απόσταση από την έδρα (σε ευθεία γραμμή) δεν ξεπερνά τα 3,5kmενώ μεταξύ των φυλακίων και της έδρας υπάρχει οπτική επαφή.

# 2. Περιγραφή της εφαρμογής

Σε κάθε ένα από τα έξι φυλάκια  που φαίνονται στην Εικόνα 1 πρόκειται να τοποθετηθούν δύο κάμερες (συνολικά 12 κάμερες), όπως παρουσιάζεται ενδεικτικά στην Εικόνα 2 για το φυλάκιο του Αΐβαρου.  Η μία κάμερα τοποθετείται επί του φυλακίου και παρακολουθεί τα πλέγματα σε απόσταση περίπου 70 – 100 μέτρα, ενώ η δεύτερη, τοποθετημένη επί ιστού χαμηλού στην παρακείμενη γέφυρα,  παρακολουθεί την είσοδο της μπούκας και πρέπει να «βλέπει» τουλάχιστον στα 100 μέτρα.

Εικόνα 2 Ενδεικτική τοποθέτηση καμερών για την παρακολούθηση μπούκας και πλεγμάτων

Στην έδρα θα τοποθετηθούν τέσσερις επιπλέον κάμερες, που θα ελέγχουν:

α) Το δωμάτιο όπου γίνεται η ζύγιση

β) Τον προθάλαμο, όπου βρίσκονται τα ψυγεία

γ) Το σημείο προσάραξης των βαρκών

δ) Το προαύλιο της έδρας.

Οι κάμερες θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται από την έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού, όπου θα τοποθετηθεί οθόνη τουλάχιστον 32”.

Η λύση που έχει επιλεγεί για την εφαρμογή του συστήματος είναι η κάτωθι:

-Θα εγκατασταθεί ασύρματο point to multipoint δίκτυο μεταξύ των διάφορων φυλακίων και της έδρας, ικανής χωρητικότητας για την διέλευση της κίνησης των video. Ο σταθμός βάσης θα βρίσκεται στην έδρα, ενώ σε κάθε φυλάκιο θα εγκατασταθεί τερματικός σταθμός.

-Οι κάμερες θα είναι IP, σταθερές σε όλα τα σημεία, και κινητές (dome) στα σημεία που παρακολουθούνται οι μπούκες, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να εστιάσει ικανοποιητικά. Επειδή οι  παραπάνω αποστάσεις θέασης πρέπει να καλύπτονται και την νύχτα, οι μεν κινητές κάμερες θα είναι εξοπλισμένες με ενσωματωμένους IR προβολείς, οι δε σταθερές, εάν δεν έχουν, τότε πρέπει να έχουν ενσωματωμένο προβολέα IR για απόσταση 30 μέτρων, ΚΑΙ να τοποθετηθεί κατάλληλος εξωτερικός προβολέας IR.

-Σε κάθε σταθμό θα εγκατασταθεί POE switch τουλάχιστον πέντε θυρών, για την διασύνδεση των καμερών με τον ασύρματο πομποδέκτη, και την τροφοδοσία αυτών.

-Στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού θα εγκατασταθεί δικτυακό καταγραφικό (NVR) τουλάχιστον 20 καναλιών για την επεξεργασία των σημάτων video, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο για την καταγραφή του video για διάστημα τουλάχιστον δέκα ημερών, και  οθόνη για την παρακολούθηση του συστήματος.

-Όλο το σύστημα θα παρακολουθείται από ειδικό χειριστήριο (Joystick) δικτυακό, κατάλληλο ώστε να συνεργάζεται με το καταγραφικό και τις κάμερες.

# 3. Προδιαγραφές των συστημάτων

## 3.1 Γενικά

Για την μετάδοση του video από τις κάμερες προς την έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού, θα εγκατασταθεί ασύρματο δίκτυο. Η τοπολογία του δικτύου θα είναι Point to Multipoint με τον σταθμό βάσης να βρίσκεται στην έδρα και τους τερματικούς σταθμούς στα φυλάκια.  Η συχνότητα εκπομπής και λήψης θα είναι στην ζώνη των 5GHz, ενώ η εμβέλεια του δικτύου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική τοποθέτηση τερματικού και στο πιο απομακρυσμένο φυλάκιο.

Το παραπάνω θα πρέπει να εξασφαλίζεται είτε από μελέτη που θα καταθέσει ο ανάδοχος, είτε να προκύπτει από τα τεχνικά στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας.

Κάθε τερματικός σταθμός πρέπει να δύναται να δεχτεί τουλάχιστον τέσσερις εισόδους από κάμερες, και η έδρα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με τουλάχιστον 8 τερματικούς σταθμούς ταυτόχρονα. Τέλος η χωρητικότητα του δικτύου θα πρέπει να είναι αρκετή για την μετάδοση video από τουλάχιστον 16 κάμερες από αυτές που θα επιλεγούν, ελάχιστη 54ΜΒps για την μετάδοση 16 video 720p που είναι η ελάχιστη απαίτηση για τις κάμερες.

Οι κεραίες του σταθμού βάσης και των τερματικών σταθμών θα τοποθετηθούν επί γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα τριών ιντσών σε κατάλληλο σημείο που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο για την βέλτιστη εκπομπή και λήψη και θα  έχουν βαθμό προστασίας IP66. Η παραμετροποίηση του ασύρματου εξοπλισμού θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω WEB interface.

Σε κάθε φυλάκιο, θα τοποθετηθούν PoE switches τουλάχιστον 5 θυρών, για την διασύνδεση των 2 καμερών, του ασύρματου δικτύου, μιας εφεδρικής για μελλοντική τοποθέτηση κάμερας, και μίας για την διασύνδεση Η/Υ για την παραμετροποίηση του συστήματος.

Στην έδρα ο PoE switch Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 θύρες.

## 3.2 Συνοπτικές Προδιαγραφές

| 1. Κάμερες |  |
| --- | --- |
| Γενικά: |  |
| Τύπος | IP |
| Τύπος αισθητήρα | CMOS progressive scan |
| Κωδικοποίηση | Η264 |
| Προστασία | IP66 |
| Τροφοδοσία | POE/ POE + |
| Συνθήκες λειτουργίας | -10 oC ~ 55 oC |
| Ανάλυση | 720p |
| IR | Ναι |
| Σταθερές: |  |
| Εστιακό μήκος φακού | 2.7 - 12mm varifocal |
| Γωνία Θέασης | Ηor 92ο ~ 28ο |
| IR distance (χωρίς εξωτ. Προβολέα) | 30m |
| IR distance (με εξωτ. Προβολέα) | 100m |
| Κινητές (PTZ): |  |
| Εστιακό μήκος φακού | 4.7 - 94mm varifocal |
| Γωνία Θέασης | Ηor 54,1ο ~ 3,2ο |
| IR distance | 100m |
| Pan tilt range | 0ο ~ 360ο με δυνατότητα ρύθμισης |
| 2. NVR |  |
| Αριθμός καναλιών | 20 |
| Κωδικοποίηση | Η264 |
| Ανάλυση | 720p |
| Σκληρός Δίσκος | SATA III, 10Tb (εσωτερικός) |
| Έξοδος για Οθόνη | HDMI |
| Έξοδοι δικτύου | 2x RJ45 |
| Ρύθμιση - Έλεγχος | Web interface |
| Βοηθητικές Διεπαφές | 1x SATAIII |
|  | 1x RS232 |
|  | 1xRS485 ή άλλο για έλεγχο PTZ |
| Συνθήκες λειτουργίας | -10 oC - 55 oC |
| 3. PTZ control |  |
| Έλεγχος | -Κινητών καμερών -NVR |
| Οθόνη | 75,2x33,85mm |
| Πληκτρολόγιο | Ηλεκτρομηχανολογικό |
| συνεργαζόμενο με κάμερες και NVR |  |
| 4. Οθόνη |  |
| Διαγώνιος Οθόνης | 32" |
| Είδος | LED TV |
| Ευκρίνεια | HD Ready |
| Ενεργειακή Κλάση | Α |
| Συχνότητα | 300Hz |
| Ανάλυση |  |
| Είσοδοι | τουλάχιστον 2xHDMI και 1x usb |
| 5. Ασύρματα Δίκτυο |  |
| Εμβέλεια | 5km |
| Συχνότητα λειτουργίας | 5GHz |
| Χωρητικότητα δικτύου | 54ΜΒps |
| Κανάλια | 16 |
| Ρύθμιση - Έλεγχος | Web interface |
| Προαστασία | Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο |
| Συνθήκες λειτουργίας | -10 oC ~ 55 oC |
| Σταθμός Βάσης: |  |
| Γωνία Κάλυψης | 360ο |
| Ελαχιστος αριθμός τερμ σταθμών | 8 |
| Διεπαφή | RJ45/ Ethernet 10/100Mbps |
| Τερματικός Σταθμός |  |
| Διαθέσιμα Κανάλια | 4 |
| Διεπαφή | RJ45/ Ethernet 10/100Mbps |

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος. Εφόσον ο ανάδοχος προτείνει κάποια λύση με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά γίνεται δεκτή. Ωστόσο ένα π.χ. προταθεί μια κάμερα υψηλότερης ανάλυσης, θα πρέπει να αναβαθμιστεί  αυτόματα η χωρητικότητα του  ασύρματου δικτύου ώστε να μπορούν να διέλθουν τα παραγόμενα σήματα εικόνας.

# 4. Εγκατάσταση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κεραίες θα τοποθετηθούν επί ιστού από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα τουλάχιστον 3 ιντσών επί των κτιρίων. Οι κάμερες ανάλογα με το σημείο και τον τρόπο τοποθέτησης τους μπορούν να τοποθετηθούν επίσης σε ιστό ή κατευθείαν σε τοίχο. Τα καλώδια θα είναι UTP cat 6, pet, και θα βρίσκονται τοποθετημένα εντός πλαστικού σωλήνα για την προστασία τους. Όπου έρχονται σε επαφή με τοίχο θα στερεώνονται ανά  τουλάχιστον ένα μέτρο, ενώ όπου έρχονται σε επαφή με το έδαφος θα θάβονται σε βάθος τουλάχιστον 50cm. Τα πάσης φύσεως καλώδια και σωλήνες, τροφοδοτικά για τον εξοπλισμό, οι βάσεις κεραιών και καμερών, οι ιστοί, πάσης φύσεως μικροϋλικά, καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιμών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  Τα έξοδα για την μετακίνηση, εργασία, διαμονή καθώς και η εκπαίδευση του χειριστή βαραίνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να φαίνονται στην προσφορά. Μετά το πέρας της εγκατάστασης, θα παραδοθεί στον αλιευτικό συνεταιρισμό πλήρης φάκελος με τα εγχειρίδια λειτουργίας όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία της παραμετροποίησης αυτού. Για όλον τον εξοπλισμό θα παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, ενώ κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού οι εργασίες επισκευής και τα μεταφορικά θα καλύπτονται με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος δε είναι υποχρεωμένος να παρέχει έγγραφη εγγύηση ενός έτους για την καλή λειτουργία του όλου συστήματος.

# 5. Προϋπολογισμός Δαπάνης

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης αναμένεται να είναι 17.000,00€ με τον ΦΠΑ.

| Άρτα 27-06-2016 Ο Συντάξας Δημήτριος Καριώρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Άρτα 27-06-2016 Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος ΤΠΔ Σοφοκλής Νταλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός | Άρτα 27-06-2016 Θεωρήθηκε Ο Δ/ντής ΤΕ Αριστοτέλης Μπακόλας Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |